РАСЧЕТ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

  - Основные сведения об интегральных стабилизаторах и схемы их

включения

Стабилизаторами напряжения (СН) называются устройства, автоматически поддерживающие напряжение на нагрузке с заданной степенью точности. Качество стабилизации оценивается коэффициентом  нестабильности по входному напряжению (, где  - изменение входного напряжения ;  - выходного напряжения ), выходным сопротивлением  (, где  - изменение тока нагрузки ), температурным коэффициентом (,  - изменение температуры окружающей среды), коэффициентом  сглаживания пульсаций () и др.

В настоящее время выпускается широкая номенклатура компенсационных СН непрерывного действия (линейные СН) в интегральном исполнении. Компенсационные СН представляют собой замкнутую систему автоматического регулирования, эффект стабилизации в которой достигается за счет изменения параметров регулирующего элемента (обычно транзистора) под действием сигнала отрицательной обратной связи (ООС), являющегося функцией выходного напряжения.

Интегральные СН выпускаются как на фиксированные выходные напряжения, так и в виде универсальных стабилизаторов, позволяющих за счет внешней цепи делителя регулировать выходное напряжение в широких пределах. Обычно можно считать, что

,                                                         (1.1)

где  - опорное напряжение,  и  - сопротивления цепи делителя.

Сведения о некоторых типах универсальных интегральных СН приведены в табл.1.1.

Табл.1.1

| Тип стабилизатора | , % В | , % А | , В | , В | , В | , А | , мА | , Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К142ЕН1А Б В Г | 0,3 0,1 0,5 0,5 | 11,1 4,4 44,4 22,2 | 3 | 20 | 3…12 | 0,15 | 4 | (0,8) |
| К142ЕН2А Б В Г | 0,3 0,1 0,5 0,5 | 11,1 4,4 44,4 22,2 | 3 | 40 | 12…30 | 0,15 | 4 | (0,8) |
| К142ЕН3А Б | 0,05 | 0,25 0,33 | 3 4 | 45 40 | 3…30 5…30 | 1 0,75 | 10 | 6 |

Основными параметрами интегральных СН, характеризующими качество стабилизации, являются: коэффициент  нестабильности по напряжению

, %/В

и коэффициент  нестабильности по току

, %/А.

Эти параметры связаны с  и  следующим образом:

и     .                              (1.2)

К важнейшим эксплуатационным параметрам интегральных СН относятся: максимальное входное напряжение (); диапазон изменения выходного напряжения; минимальное падение напряжения на микросхеме (МС) (); максимальный ток нагрузки (); потребляемый ток (); максимальная рассеиваемая мощность ().

Типовые схемы включения интегральных СН показаны на рис.1.1а и б. СН может быть построен по таким схемам только в том случае, если ток нагрузки не превышает  и мощность рассеяния меньше . При больших токах нагрузки можно увеличить нагрузочную способность интегрального СН (рис.1.2а и б) путем введения в схему умощняющего транзистора. Коэффициенты нестабильности умощненного СН зависят от соответствующих коэффициентов МС и параметров эквивалентной схемы силовой цепи СН. При этом  практически не изменится, а  уменьшается.

1.2. Расчет стабилизаторов напряжения, выполненных на базе

интегральных СН

Интегральные стабилизаторы функционально являются практически законченными устройствами. Поэтому расчет СН на их основе сводится к выбору МС с параметрами, удовлетворяющими исходным данным, и проверке ее электрического режима на соответствие техническим условиям. Применение универсальных интегральных СН требует также определения величин сопротивлений делителя, обеспечивающих заданное выходное напряжение. Для схем с повышенной нагрузочной способностью дополнительно проводится расчет силовой цепи.

Исходными данными для расчета являются: номинальные выходные напряжение () и ток (); ; ; относительные отклонения входного напряжения от номинального в сторону уменьшения:

и увеличения:

,

температура окружающей среды ().

На основе исходных данных выбираем тип МС, используя формулу (1.2) и справочник или табл.П1.1. В зависимости от соотношения тока нагрузки и  определяем схему включения МС. При  СН строим по типовой схеме рис.1.1, в противном случае используем схему с умощняющим транзистором (рис.1.2.)

Определим минимальное, номинальное и максимальное напряжения на входе стабилизатора: ; ; .

,                                                (1.3)

где амплитуда пульсаций на входе СН

.

Если используется умощняющий транзистор, следует учесть, что напряжение на выходе МС должно быть больше  на величину  транзистора (~0,7 В).

Номинальное и максимальное напряжения на входе СН определяются из выражений:

;         .                            (1.4)

В режиме холостого хода минимальное и максимальное напряжения на входе найдем как

(1.5)

где величину выходного сопротивления  источника входного напряжения можно оценить как

.                                          (1.6)

Значения ; ; ;  определяют границы рабочей области на выходных характеристиках силового транзистора.

Мощность, рассеиваемая МС:

,                                       (1.7)

где  - слагаемое, учитывающее мощность, рассеиваемую силовыми транзисторами МС:

.                                                (1.8)

Второе слагаемое в (1.7) учитывает мощность, потребляемую остальными цепями МС. Расчетные величины  и  должны быть меньше предельных значений, указанных в справочнике.

Если МС не проходит по току или мощности, необходимо увеличить ее нагрузочную способность. Усиливающий мощность транзистор выбирается из справочника исходя из следующих условий:

;     ;   ;                       (1.9)

Если не удается подобрать транзистор по мощности или току, необходимо применить параллельное включение транзисторов (рис.1.3).

Сопротивление симметрирующих резисторов определяется из выражения

,

где  - число транзисторов, включенных параллельно.

При этом необходимо увеличить  на величину падения напряжения на  и пересчитать  и .

При  больших токах нагрузки может не выполняться последнее из условий (1.9) из-за малых значений  мощных транзисторов. В этом случае силовая цепь СН строится по схеме составного транзистора (рис.1.4).

Количество используемых транзисторов должно быть таким, чтобы ток базы составного транзистора был бы в 3…5 раз меньше . Резистор  в схеме рис.1.4 обеспечивает нормальный режим по току VT2 при малых токах нагрузки и повышенной .

Минимальный и максимальный токи базы VT1:

;         .                         (1.10)

Ток  через резистор  должен быть такой, чтобы выполнялось неравенство

,

где  - обратный ток коллектора VT1 при максимальной температуре коллекторного перехода. Если  больше , то  можно не ставить.

Определяем ток :

(1.11)

и берем

.                                                         (1.12)

Максимальные значения   и :

;    ;                        (1.13)

.

По этим значениям выбираем из справочника или табл.П1.2 VT2. Находим максимальный ток базы VT2:

.                                            (1.14)

Если , то следует увеличить число транзисторов, входящих в составной, еще на один.

Предельная мощность, которую может рассеять мощный транзистор без радиатора, составляет 1(2 Вт, что обычно недостаточно для силового транзистора СН. Площадь радиатора дополнительного теплоотвода, если он необходим, может быть определена как

,                           (2.15)

где  - максимальная температура перехода транзистора;  - тепловое сопротивление переход-корпус;  - тепловое сопротивление корпус-радиатор;  - коэффициент теплоотдачи радиатора, равный  Вт/(см2((С) для черненого ребристого радиатора из алюминия. Значения  и  указаны в справочниках, а  обычно лежит в диапазоне (С/Вт.

Расчет сопротивлений делителя  и  выполняют на основе соотношения (1.1). Согласно техническим условиям на МС ток через делитель должен быть не менее 1,5 мА. Обычно его выбирают в пределах  мА. Величину  следует брать равной 1,5 В для К142ЕН1, ЕН2 и 2,6 В – для К142ЕН3, ЕН4.

| Вариант 1 Рассчитать стабилизатор U0=4 В I0=2,5 А Rвых=0,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 2 Рассчитать стабилизатор U0=6 В I0=2,5 А Rвых=0,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 3 Рассчитать стабилизатор U0=10 В I0=2,5 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 4 Рассчитать стабилизатор U0=12 В I0=2,5 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 5 Рассчитать стабилизатор U0=15 В I0=2,5 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 6 Рассчитать стабилизатор U0=4 В I0=1,8 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 7 Рассчитать стабилизатор U0=6 В I0=1,8 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 8 Рассчитать стабилизатор U0=10 В I0=1,8 А Rвых=1,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 |
| Вариант 9 Рассчитать стабилизатор U0=12 В I0=1,8 А Rвых=2 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 10 Рассчитать стабилизатор U0=15 В I0=1,8 А Rвых=2 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 11 Рассчитать стабилизатор U0=4 В I0=1,2 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 12 Рассчитать стабилизатор U0=6 В I0=1,2 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 |
| Вариант 13 Рассчитать стабилизатор U0=10 В I0=1,2 А Rвых=1,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 14 Рассчитать стабилизатор U0=12 В I0=1,2 А Rвых=1,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 15 Рассчитать стабилизатор U0=15 В I0=1,2 А Rвых=2 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 16 Рассчитать стабилизатор U0=4 В I0=0,8 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 |
| Вариант 17 Рассчитать стабилизатор U0=6 В I0=0,8 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 18 Рассчитать стабилизатор U0=10 В I0=0,8 А Rвых=1,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 19 Рассчитать стабилизатор U0=12 В I0=0,8 А Rвых=2 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 20 Рассчитать стабилизатор U0=15 В I0=0,8 А Rвых=2 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 |
| Вариант 21 Рассчитать стабилизатор U0=4 В I0=0,5 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 22 Рассчитать стабилизатор U0=6 В I0=0,5 А Rвых=1 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 23 Рассчитать стабилизатор U0=10 В I0=0,5 А Rвых=1,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 | Вариант 24 Рассчитать стабилизатор U0=12 В I0=0,5 А Rвых=1,5 Ом Токр=40о С Отклонения входного напряжения от номинального ±10% 0,02 |

# Text boxes

К142ЕН1

К142ЕН2

6

4

16

13

2

8

12

а)

б)

К142ЕН3

К142ЕН4

17

6

15

13

11

8

4

а)

К142ЕН1

К142ЕН2

6

4

16

13

2

8

12

VT

Рис.1.1

Рис.1.2

б)

К142ЕН3

К142ЕН4

15

13

8

4

6

17

11

VT2

VT1

VT2

VT1

Рис.1.3

Рис.1.4