МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА 406

Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе

по “Электродинамике и распространению радиоволн”

на тему “Исследование волноводной линии передачи”

Выполнил студент группы 14-202:

Кряжин Д.И.

Преподаватель:

Трофимова Т.А.

МОСКВА 2008

Оглавление

Введение	4

Исходные данные	5

Определение параметров волновода	5

Получение выражений полей и токов	7

Задачи	10

Заключение	12

Список литературы	13

Введение

Для передачи энергии электромагнитного поля в радиотехнике используется направляющая система, по-другому ее называют линей передачи или волноводом. Направляющая система- это система, которая обеспечивает локальную передачу энергии электромагнитного поля в требуемом направлении. Прямолинейная и неизменная по величине поперечного сечения направляющая система называется регулярной.

Существует ряд требований к направляющим системам:

- Малый коэффициент затухания.

- Обеспечение передачи заданной мощности без электрического пробоя, температурного перегрева.

- Простота конструкции.

- Низкая стоимость.

- Малые размеры и масса.

Для передачи различных диапазонов волн существуют различные линии передачи:

- Открытая двухпроводная линия передачи может использоваться в метровом и дециметровом диапазоне длин волн. В такой направляющей системе расстояние между двумя проводами должно быть много меньше длинны волны, передаваемой по линии, при нарушении этого условия происходит излучение энергии во внешнюю среду и наводки на линию от сторонних источников. По этому при уменьшении длинны волны необходимо сокращать это расстояние, что может привести к электрическому пробою линии.

- Закрытая (экранированная) двухпроводная линия. Такая линия передачи не излучает энергию во внешнюю среду и не подвержена наводкам, но обладает высокой стоимостью и сложной конструкцией.

- Коаксиальная линия передачи. Такая линия передачи используется в диапазонах длин волн от 1-3 м до 10 см.

- Цилиндрический полый волновод. Используется во вращающихся сочленениях и если вывод на антенну цилиндрический.

- Полосковые линии передачи. Полосковые линии, заполненные диэлектриком с высоким значением диэлектрической проницаемости, называются широкополосковыми.

- Прямоугольный полый волновод. Данный вид направляющей системы получил широкое распространение в радиотехнике. На его примере мы и будем исследовать волновую линию передачи в этой работе.

Исходные данные

    - Размеры прямоугольного волновода: a = 8см, b = 4см

    - Заполнение волновода – воздушное (z0=377 Ом)

    - Тип волны H01

Определение параметров волновода

Вычислим рабочую длину волны данного нам волновода.

Для этого определим критическую длину волны типа H01 в этом волноводе.

Рабочую длину волны можно выбрать из интервала от 7,156 до 8 см.

Возьмём .

7,156                 7,4                                  8                                                16

см.

Вычислим длину волны в волноводе:

Вычислим фазовую скорость:

Вычислим характеристическое сопротивление волны в волноводе:

Вычислим коэффициент распространения, отражающий набег фазы в единицу длины:

1/м.

Вычислим поперечное волновое число:

1/м.

Вычислим коэффициент распространения в направляющей системе:

1/м.

Вычислим предельную мощность передаваемую волноводом:

, где

кВ/см – предельная напряженность поля для воздуха.

МВт.

Получение выражений полей и токов

Выведем уравнения составляющих векторов ЭМ поля волны H01

Система уравнений связи для волны любого типа выглядит следующим образом:

Волны класса имеют только  составляющую вдоль оси , следовательно . Исходя из этого, перепишем систему для  волн:

Воспользуемся выражением для продольной составляющей поля Н:

, так как  то

Найдём градиенты из уравнений связи:

Подставим найденные градиенты и получим систему уравнений связи для волны H01:

Итого имеем следующие составляющие ЭМ поля волны типа H01:

Структура поля в волноводе:

Выведем уравнения для составляющих вектора поверхности плотности тока на стенках волновода. Тангенсальная составляющая магнитного поля достигает максимума у стенки волновода и вызывает появление поверхностного тока , где  - нормаль к поверхности. Исходя из этого, можно записать выражения для поверхностных токов на каждой стенке волновода:

Подставим в эти выражения ранее найденные составляющие ЭМ поля:

Картина токов в волноводе:

Задачи

- Что изменится, если длину волны увеличить на 25%?

Было:

7,156                 7,4                                  8                                                16

см.

Стало:

7,156                                                        8            9,25                             16

см.

Вывод: волна типа H01 перейдёт в закритический режим и распространяться не будет, в то время как волна типа H10, находящаяся в докритической для себя области, будет распространяться при длине волны .

- Что изменится, если при начальных условиях размер a увеличить в 1,5 раза?

Было:

7,156                 7,4                                  8                                                16

см.

Стало:

7,4      7,59                     8                        12               24

см.

Вывод: волна H11, у которой рабочая длина волны попадает в недопустимый диапазон длин волн (так как находится в области от  до , то есть близка к критическому режиму), из-за очень высокого коэффициента затухания практически не будет распространяться по волноводу. А волны H01, H20 и H10  для которых длина рабочей волны находится в докритической области, будут беспрепятственно распространяться по волноводу.

Заключение

В данной работе был рассчитан прямоугольный полый металлический волновод размером 4x8 см. для волны типа H01, работающий в одноволновом докритическом режиме.

В результате проведенных расчетов получены следующие значения:

- Рабочая длина волны:

- Длина волны в волноводе:

- Фазовая скорость волны:

- Характеристическое сопротивление волны:

- Коэффициент распространения волны: 1/м.

- Поперечное волновое число: 1/м.

- Коэффициент распространения волны в направляющей системе: 1/м.

- Предельная мощность, передаваемая по волноводу: МВт.

Кроме того были получены выражения для составляющих векторов ЭМ поля, определена структура поля:

A так же получены выражения для составляющих вектора поверхностной плотности тока на стенках волновода и определена картина силовых линий тока:

Список литературы

- Семенов Н.А. Техническая электродинамика. Учебное пособие для вузов. 1973

- Конспект лекций Трофимовой Т.А. по курсу ЭД и РРВ

# Text boxes

z

y

x

z

E

H

y

x

Z

X

b

a

Y

закритический режим

докритический режим

.   .   .

x = 0;

x = a;

y = 0;

y = b;

S1

S2

S3

S4