РАСЧЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

  - Состав и основные параметры выпрямителей

Электрический выпрямитель (ВП) предназначен для преобразования переменного  тока в постоянный. В общем случае схема ВП содержит трансформатор, вентили, сглаживающий фильтр и нагрузку. Работа ВП характеризуется выходными параметрами и параметрами, определяющими режим работы вентилей и трансформатора. К выходным параметрам ВП относятся: номинальные средние значения выпрямленных напряжения и  тока ( и ); коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения (); , где  - амплитуда переменной составляющей выпрямленного напряжения; частота основной гармоники выпрямленного напряжения (); выходное сопротивление ВП ().

Вентили характеризуются средним (), действующим () и амплитудным () значениями прямого тока; амплитудой обратного напряжения на вентиле (). Выбор вентилей осуществляется по этим параметрам, величины которых не должны превышать предельных значений, указанных в технических условиях на выбранный тип вентиля.

Для трансформатора определяются: действующее значение ЭДС и тока вторичной обмотки ( и ); действующие значения тока первичной обмотки (); габаритная мощность трансформатора , где  - действующее значение напряжение на первичной обмотке.

Величины параметров вентилей и трансформатора зависят от схемы ВП и характера нагрузки. Для ВП источников вторичного электропитания  (ИВЭП) радиоэлектронной аппаратуры  (РЭА) наиболее типична работа на нагрузку с емкостным или индуктивным характером.

  - Схемы выпрямителей.

Схемы выпрямителей принято классифицировать по числу выпрямленных фаз m, при определении которого исходят из доли среднего выпрямленного тока, приходящейся на один вентиль  (параллельное включение вентилей не учитывается). Наибольшее распространение в ИВЭП РЭА при мощностях нагрузки менее 1 кВт получили однофазные и двухфазные схемы ВП, представленные на рис. 1.1.

Основная однофазная схема (рис.1.1а) применяется, как правило, при работе на емкостную нагрузку при мощностях до 2…10 Вт. Достоинства схемы: простота, невысокая стоимость. Недостатки: низкая частота пульсаций, высокое обратное напряжение, плохое использование трансформатора, подмагничивание магнитопровода трансформатора постоянным током.

Схема удвоения напряжения (рис.1.1б) применяется в высоковольтных ВП. Ее преимущества: повышенная частота пульсаций, низкое обратное напряжение, хорошее использование трансформатора. Недостатки: повышенное выходное сопротивление, возможность появление пульсаций с частотой сети, невозможность установки однотипных вентилей на одном радиаторе без изолирующих прокладок.

Основная двухфазная схема (рис.1.1в) применяется при емкостном и индуктивном  характере нагрузки. Основные преимущества состоят в повышенной частоте пульсаций, минимальное число вентилей и возможности их установки на общий радиатор. Недостатки: сложный трансформатор, его худшее использование по сравнению с мостовой схемой и схемой удвоения, высокое обратное напряжение.

Мостовая схема (рис.1.1г) из всех рассмотренных обладает наилучшими технико-экономическими показателями. Применяется при емкостном и индуктивном характере нагрузки. Достоинства схемы: повышенная частота пульсаций, низкое обратное напряжение, хорошее использование трансформатора. Недостатки: большое число вентилей, повышенное падение напряжения на них, невозможность установки вентилей на одном радиаторе без изоляции. Из-за повышенного падения напряжения на вентилях при  менее 10 В и больших токах нагрузки может оказаться целесообразным применение основной двухфазной схемы, а не мостовой.

На рис.1.1д показан бестрансформаторный вариант мостовой схемы ВП, применяемый в ИВЭП с высокочастотными преобразователями.

  - Основные параметры вентилей и особенности их применения в схемах выпрямителей

В современных ВП в качестве вентилей  используется, как правило, кремниевые диоды, важнейшими эксплуатационными параметрами которых являются: максимальный средний прямой ток (); максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение (); постоянное прямое напряжение () при заданном прямом токе (); дифференциальное сопротивление (); средний обратный ток (); ток перегрузки (); пороговое напряжение ().

На рис.1.2 приведена типичная вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода с указанием некоторых параметров.

Пороговое напряжение для кремниевых диодов составляет 0,4…0,8 В, сто необходимо учитывать при расчете ВП с <10 В. В таких ВП более эффективны диоды с барьером Шоттки, имеющие =0,2…0,3 В, но малое (десятки В)  и повышенное  значение  (десятки мА).

Значение  диода можно определить (рис.1.2) как

.                                                    (1.1)

Приводимое в справочниках  на диоды значение  соответствует их работе в однофазной схеме ВП на активную нагрузку (угол отсечки ), когда величина  повторяющего импульсного прямого тока диода и его действующее значение  составляют

;     (1.2)

В схемах ВП с емкостной нагрузкой  () при выборе типа диода для предотвращения перегрузки рекомендуется увеличивать  примерно в 2,2 раза по сравнению с расчетным.

При больших токах нагрузки или обратных напряжениях допускается параллельное или последовательное соответственно включение нескольких диодов при установке добавочных или шунтирующих резисторов, предотвращающих перегрузку диодов из-за неидентичности ВАХ.

  - Расчетные соотношения для выпрямителей с индуктивным характером нагрузки

Показатели ВП с индуктивным характером нагрузки существенно зависят от величины индуктивности L дросселя фильтра, которая должна быть больше критической величины . Значение  для двухфазных схем определяют из выражения

,                                                         (1.3)

где  - сопротивление нагрузки;

- частота выпрямленного напряжения.

При идеальных вентилях () и трансформаторе (сопротивление обмоток  и индуктивность рассеяния ) выпрямленное напряжение  имеет форму огибающей ЭДС в фазах вторичных обмоток трансформатора (рис.1.3).

При  ток дросселя практически не изменяется во времени, напряжение на нагрузке постоянно и равно среднему значению выпрямленного напряжения . В любой момент времени открыт только один вентиль, среднее значение тока которого равно току нагрузки .

В реальных ВП  отличны от нуля, выходное сопротивление для основной двухфазной схемы

,                                       (1.4)

где учтено также сопротивление обмотки дросселя ().

Выходное напряжение

,                                         (1.5)

где  - среднее значение выпрямленного напряжения при холостом ходе.

Выражение (1.5) описывает внешнюю характеристику ВП при . При расчете мостовой схемы  и  в (1.4) и (1.5) необходимо удвоить.

Коэффициенты пульсаций выпрямленного  и выходного  напряжения

;    .                                   (1.6)

Минимальную величину тока  при заданном значении индуктивности дросселя, для которой сохраняется режим непрерывного тока дросселя, рассчитывают по формуле

(1.7)

Другие расчетные показатели ВП с индуктивным характером нагрузки приведены в табл.1.1, где  - коэффициент трансформации.

Табл.1.1

| Схема выпрямителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная двухфазная | 3,14 | 0,707 | 0,707 | n | 1,34 | 2 | 6,5 | 4,5 |
| Мостовая | 1,57 | 0,707 | 1 | n | 1,11 | 2 | 5,1 | 6,4 |

КПД выпрямителя можно определить как

,                                                   (1.8)

где  - потери в трансформаторе; ; N – число вентилей в схеме;  - КПД трансформатора, ориентировочная зависимость которого от  представлена на рис.П1.1 в приложении.

  - Расчетные соотношения для выпрямителей с емкостным характером

нагрузки

Расчет ВП с емкостным характером нагрузки проводится по одной из двух расчетных моделей. Первая – используется при расчетах ВП, содержащих трансформатор, когда  и сопротивление фазы  существенны и их следует учитывать. Вторая – применяется для расчета бестрансформаторных (сетевых) выпрямителей (СВ). Фаза сети имеет малые  и , которые практически не влияют на процессы в ВП. Минимальное значение емкости фильтра в ВП с нагрузкой, начинающейся с емкости, ограниченное допустимой амплитудой напряжения переменной составляющей, можно оценить для двухфазных схем как

мкФ.                                                     (1.9)

При величине емкости С фильтра большей  выпрямленное напряжение  можно считать практически постоянным и равным  (рис.1.4).

Если , то вентиль открыт в интервале , значительно меньшем , а импульс тока симметричен. При  форма импульса тока искажается и увеличивается его длительность, которая зависит от относительного реактивного сопротивления фазы

.                                                        (1.10)

Входные параметры ВП  и  связаны с параметром режима

,                                                  (1.11)

от которого зависят параметры, характеризующие работу ВП:

;

;                                         (1.12)

;

.

Расчет проводится графоаналитическим методом. Значения коэффициентов B,D,F,H представлены в виде графиков на рис.1.5а-д соответственно.

Расчетные показатели выпрямительных схем   с емкостным  характером нагрузки сведены в табл.1.2.

Табл.1.2

| Схема выпрямителя | m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная однофазная | 1 | 2,65 |  |  |  | 2,25 |
| Удвоения | 2 | 1,33 |  |  | n | 1,66 |
| Мостовая | 2 | 1,33 |  |  | n | 1,66 |
| Основная двухфазная | 2 | 2,65 |  |  |  | 2 |

Табл.1.2(прод.)

| Схема выпрямителя | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная однофазная | 1 | 2,3 | 4,1 |
| Удвоения | 2 | 0,9 | 1,25 |
| Мостовая | 2 | 3,5 | 5 |
| Основная двухфазная | 2 | 4,7 | 4,3 |

Сопротивление фазы  для схемы удвоения равно , для мостовой  - , для остальных схем - .  для основных схем и  для остальных, где  - амплитудное значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора.

Чтобы учесть величину , расчет ВП надо проводить на выходное напряжение

,                                            (1.13)

где  - заданное значение выходного напряжения;  - число вентилей, последовательно включенных в фазу выпрямления.

Внешняя характеристика  может быть определена по обобщенным внешним характеристикам рис.1.6 выпрямителя с емкостным характером нагрузки.

Для ее построения необходимо ординаты кривой рис.1.6 умножить на значение , а ее абсциссы – на .

В бестрансформаторном ВП сопротивление фазы настолько мало, что напряжение на емкости при ее зарядке следует за ЭДС работающей фазы (рис.1.7).

Импульс тока асимметричен. При  зарядка емкости прекращается, ток вентиля становится меньше тока нагрузки  и при  вентиль закрывается. Угол запирания вентиля  определяется выражением

,                                                        (1.14)

где  - амплитудное значение напряжения сети.

Угол  и угол  отпирания вентиля связаны зависимостью, показанной на рис.1.8.

При

.                                      (1.15)

Среднее значение

(1.16)

и в первом приближении может быть представлено как

,                             (1.17)

где  - действующее значение напряжения сети.

Через угол  выражаются и другие параметры ВП:

;      .                    (1.18)

Графики зависимостей коэффициентов  и  от  представлены на рис.1.9а и б соответственно.

Полный коэффициент пульсаций можно определить по формуле

.                                   (1.19)

Резистор  в схеме ВП (см. рис.1.1д) предназначен для ограничения тока зарядки конденсатора при включении и его сопротивление определяется током перегрузки используемого вентиля:

,                                                      (1.20)

где  - амплитудное значение напряжения сети при его максимальном уровне.

  - Сглаживающие фильтры и выбор характера нагрузки двухфазного

выпрямителя

Основным параметром сглаживающего фильтра является коэффициент сглаживания пульсаций по k-ой гармонике, который определяется отношением коэффициентов пульсаций на входе  и выходе  фильтра:

,                                                    (1.21)

где  обусловлен требованиями питаемой РЭА, а  определяют после выбора схемы ВП и расчета его параметров.

Наибольшее распространение в схемах ВП получили Г-образные и П-образные LC- и RC-фильтры, показанные на рис.1.10а-г.

Для Г-образного LC-фильтра

,                                          (1.23)

для RC-фильтра

,                                            (1.24)

где .

Выбор той или иной схемы фильтра определяет характер нагрузки ВП и в значительной степени влияет на его массогабаритные и иные показатели. Однофазные схемы ВП применяются, как правило, при емкостном характере нагрузки. Двухфазные схемы используются с обеими типами нагрузки. Емкостной характер нагрузки предпочтительней для ВП малой мощности, а индуктивный – для ВП средней и большой мощности. Следует также иметь в виду, что при емкостном характере нагрузки увеличивается вероятность перегрузки вентилей по току, больше габаритная мощность трансформатора и выходное сопротивление ВП, но выпрямленное напряжение несколько больше, а его пульсации меньше.

В общем случае выбор схемы сглаживающего фильтра – достаточно сложная оптимизационная задача. Однако иногда при расчете ВП бывает задана суммарная емкость  конденсаторов фильтра и выпрямителя. В этом случае схему фильтра выбирают, ориентируясь на величину , определяемую соотношением (1.9). Если , то выбирается П-образная схема фильтра с . В противном случае следует использовать Г-образный LC-фильтр, у которого .

| Вариант 1 U0=5 В I0=3 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=25000 мкФ kп=0,05 Рассчитать выпрямитель | Вариант 2 U0=24 В I0=1 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=2000 мкФ kп=0,01 Рассчитать выпрямитель | Вариант 3 U0=5 В I0=3 А E1=115 В f=400 Гц Cобщ=1200 мкФ kп=0,05 Рассчитать выпрямитель | Вариант 4 U0=24 В I0=0,5 А E1=115 В f=400 Гц Cобщ=120 мкФ kп=0,025 Рассчитать выпрямитель | Вариант 5 U0=27 В I0=1 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=500 мкФ kп=0,05 Рассчитать выпрямитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 6 U0=12,6 В I0=500 мА E1=220 В f=50 Гц Cобщ=500 мкФ kп=0,003 Рассчитать выпрямитель | Вариант 7 U0=24 В I0=1 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=700 мкФ kп=0,01 Рассчитать выпрямитель | Вариант 8 U0=24 В I0=1 А E1=115 В f=400 Гц Cобщ=100 мкФ kп=0,01 Рассчитать выпрямитель | Вариант 9 U0=5 В I0=500 мА E1=220 В f=50 Гц Cобщ=1000 мкФ kп=0,02 Рассчитать выпрямитель | Вариант 10 U0=12,6 В I0=0,1 А E1=115 В f=400 Гц Cобщ=15 мкФ kп=0,03 Рассчитать выпрямитель |
| Вариант 11 U0=5 В I0=0,2 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=750 мкФ kп=0,004 Рассчитать выпрямитель | Вариант 12 U0=24 В I0=0,5 А E1=115 В f=400 Гц Cобщ=50 мкФ kп=0,025 Рассчитать выпрямитель | Вариант 13 U0=5 В I0=3 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=10000 мкФ kп=0,05 Рассчитать выпрямитель | Вариант 14 U0=24 В I0=0,1 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=70 мкФ kп=0,035 Рассчитать выпрямитель | Вариант 15 U0=24 В I0=0,3 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=200 мкФ kп=0,008 Рассчитать выпрямитель |
| Вариант 16 U0=24 В I0=0,7 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=400 мкФ kп=0,03 Рассчитать выпрямитель | Вариант 17 U0=5 В I0=0,2 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=2200 мкФ kп=0,004 Рассчитать выпрямитель | Вариант 18 U0=24 В I0=0,3 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=500 мкФ kп=0,008 Рассчитать выпрямитель | Вариант 19 U0=5 В I0=0,5 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=4000 мкФ kп=0,02 Рассчитать выпрямитель | Вариант 20 U0=5 В I0=1 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=8000 мкФ kп=0,005 Рассчитать выпрямитель |
| Вариант 21 U0=12,6 В I0=0,05 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=200 мкФ kп=0,002 Рассчитать выпрямитель | Вариант 22 U0=24 В I0=0,7 А E1=220 В f=50 Гц Cобщ=1500 мкФ kп=0,03 Рассчитать выпрямитель |  |  |  |

# Text boxes

T

VD

T

VD1

VD2

a

b

a

b

a

b

T

VD1

VD2

T

а)

б)

в)

a

a

b

b

VD1

VD2

VD3

VD4

г)

VD1-VD4

д)

Рис.1.1

Рис.1.2

0

Рис.1.3

0

Рис.1.4

Рис.1.7

0

0,05

0,1

0,15

10

20

30

40

m=2

Рис.1.8

5

10

15

20

2

4

6

8

10

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

m=2

20

40

60

80

100

120

5

10

15

20

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

а)

б)

m=2

Рис.1.9

а)

б)

в)

г)

Рис.1.10

Рис.1.5

Рис.1.6